LABORATORIUM

Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego

# Instrukcja wykonania ćwiczenia:

APARATY DO WYMIANY CIEPŁA

## Harmonogram ćwiczeń

1. Wprowadzenie: a) przedstawienie tematu laboratorium; b) zapoznanie z miejscem pracy i aparaturą badawczą, c) zasady BHP i p/poż

2. Przyswojenie teorii budowy aparatów z wypełnieniem – przykład: wymiana jonowa - pytania

3. Wykonanie badań i opracowanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń

## WSTĘP

## Przekazywanie energii na sposób ciepła realizujemy w aparatach nazywanych wymiennikami ciepła. Z procesem tym związane są poniższe zagadnienia:

## Dynamiczny współczynnik lepkości 

dy/dw

 - naprężenie styczne

 [Pa s]= N/(m2 s) = kg/ m s

kinematyczny współczynnik lepkości:

[m2/s]

# Masowe natężenie przepływu 		G 	[kg/s]

Objętościowe natężenie przepływu 	QV 	[m3/s]

Strumień = natężenie/powierzchnię 	J 	[m3/(m2 s)]

Przepływ laminarny				Przepływ burzliwy

Liczba Reynoldsa (kryterium burzliwości przepływu)

Re = w d 

## Re < 2300 – przepływ laminarny

Re > 10 000 – przepływu burzliwy

Wymienniki dzielimy na bezprzeponowe i przeponowe (np. ścianka rurki). W przypadku, gdy dwa płyny o różnej temperaturze są przedzielone ścianką, to można wyróżnić trzy etapy wymiany energii: a) wnikanie ciepła od płynu do ścianki, b) przewodzenie ciepła przez materiał ścianki, oraz c) wnikanie ciepła od ścianki do drugiego płynu. Etapy te opisują poniższe prawa (równania):

Równanie Fouriera (przewodzenie ciepła)

Q= /s F (T1-T2) 

Równanie Newtona (wnikanie ciepła)

Q =  F T 

Q = C F TC – T1) Z F T2 – TZ)

Przenikanie ciepła (jako 					sumaryczny opis od płynu do płynu)

Q = k F Tm 

Tm= (T1-T2)/ln(T1/T2)

współprąd

przeciwprąd

#### PRZEBIEG LABORATORIUM

1. ODPOWIEDZ NA PYTANIA

a) budowa rurowych i płytowych wymienników ciepła

b) siła napędowa wymiany ciepła

c) jak zmienia się efektywność wymiany ciepła- współprąd i przeciwprąd

d) jakie rozwiązania stosujemy aby poprawić efektywność pracy wymiennika ciepła

2. BADANIA wymiany ciepła

a) włączyć termostat i nagrzać do 60 C (Tcwe)

b) butelkę napełnić wodą z kranu, zmierzyć jej temperaturę (Tzwe)

c) włączyć pompy perystaltyczna na 40 obr/min

d) zmierzyć cylindrem miarowym czas przepływu 100 ml – wąż powrotu do termostatu (ciepła- mC) i doprowadzający do zlewki (zimna- mZ)

e) poczekać na włączonym przepływie kilka minut i zmierzyć temperaturę wylotową z powyższych węży Tcwyj oraz Tzwy

f) zwiększyć obroty pompy do 60 obr/min

g) powtórzyć czynności z punktów d i e)

h) wyłączyć pompy

h) zwiększyć temperaturę termostatu do 70 C (Tcwe)

i) włączyć pompy i zmniejszyć obroty do 40 obr/min

j) powtórzyć czynności z pkt. d)-g)

w miarę potrzeby  wylewać wodę ze zlewki i butelkę napełnić wodą z kranu, zmierzyć jej temperaturę (Tzwe)

k) wyłączyć pompy i rozłączyć węże wody kranowej z wężownicą (boczne wejścia)

Następnie połączyć je odwrotnie – tam gdzie był wlot z pompy to teraz wylot z wężownicy

l) powtórzyć cały cykl badań dla tego połączenia

Ciepło Q liczymy ze wzoru

Q[W]= m [kg/s] *4,19* T

T – obliczenie zależy od tego czy mamy współprąd czy przeciwprąd

3. SPRAWOZDANIE

a. Strona tytułowa: nazwa laboratorium, lista osób biorących udział, data

b. Krótki opis teorii związanej z wymianą jonową – odpowiedzieć na pytania z pkt.1

c. schemat instalacji doświadczalnej

d. tabele pomiarowe

| Pomiar | Tcwe | Tcwyj | mC [kg/s] | mZ [kg/s] | QC [W] | Tzwe | Tzwy | QZ [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

e) wykresy i  wnioski